| АДМИНИСТРАЦИЯ ОРИЧЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ |
| --- |
| ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
|  |  | № |
|  | пгт Оричи |  |
| Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области |
| В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области, утвержденный решением Оричевской поселковой Думы от 29.03.2018 № 11/1 (с изменениями внесенными в решение Оричевской поселковой Думы от 25.04.2019 № 24/1) администрация Оричевского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области (далее местные нормативы) согласно приложению. 2. Разместить утвержденные местные нормативы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия настоящего решения. 3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене органов местного самоуправления Оричевского городского поселения Оричевского района Кировской области и разместить на официальном сайте администрации. 4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. |
| Глава администрации Оричевского городского поселения | С.Н. Федяева |
| ПОДГОТОВЛЕНО |  |
| Специалист по земельным вопросам |  | С.В. Халтурина |
| СОГЛАСОВАНО |  |
| Заведующий отделом юридической, кадровой, информационной работы, делопроизводства и контроля |  | А.П. Коробейникова |

Разослать: Халтуриной С.В., отдел архитектуры и градостроительства Оричевского района, прокуратура Оричевского района

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Оричевского

городского поселения

# от                         №

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

градостроительного проектирования муниципального образования

Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области

# 1. Область применения

1.1. Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области (далее – местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10.2 Закона Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области» (далее – Закон области).

# 1.2. Местные нормативы устанавливают предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными статьей 10.2 Закона области, населения муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского  района Кировской области (далее – муниципальное образование) и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования.

# 1.3. Местные нормативы включают в себя следующие разделы:

1.3.1. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

1.3.2. Основная часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения муниципального образования и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования).

В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения муниципального образования, поименованных в статье 10.2 Закона области.

# 1.3.3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

# 1.4. Установленные в местных нормативах показатели применяются при разработке генерального плана муниципального образования, а также учитываются при внесении в него изменений.

## 2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования.

2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами электро-, тепло, газо- и водоснабжения населения поселения, водоотведения; расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения

2.2.1. Системы инженерного оборудования застройки населенных пунктов следует проектировать на основе документов территориального планирования и схем водоснабжения, канализации, электро-, тепло- и газоснабжения сельского поселения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. В данных отраслевых схемах должны быть решены принципиальные вопросы технологии, мощности, размеров инженерных сетей, даны рекомендации по очередности реализации схемы.

2.2.2.  Указанные расчетные показатели приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности населения | Максимально допустимый уровень территориальной доступности для населения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты системы электроснабжения: электрические трансформаторные подстанции, распределительные пункты, электрические сети различных напряжений | 100-процентная обеспеченность электроэнергией жилых и общественных зданий; 100-процентная освещенность жилых улиц | не устанавливается |
| 2 | Объекты системы теплоснабжения, в том числе: централизованного: котельные, тепловые электростанции, тепловые сети; децентрализованного: автономные и индивидуальные котельные, квартирные теплогенераторы, тепловые сети | 100-процентная обеспеченность тепловой энергией жилых и общественных зданий | не устанавливается |
| 3 | Объекты системы централизованного газоснабжения: газораспределительные и газонаполнительные станции и пункты, газорегуляторные пункты; газораспределительные сети | 100-процентная обеспеченность газом административного центра с. Адышево, п. Колос (при наличии межпоселкового газопровода) | не устанавливается |
| 4 | Объекты системы централизованного водоснабжения: источники водоснабжения, водозаборные сооружения, водопроводы, децентрализованные: индивидуальные скважины, колодцы. | 100-процентная обеспеченность водой жилых и общественных зданий | не устанавливается |
| 5 | Объекты системы водоотведения, в том числе: централизованного: очистные сооружения, канализационные насосные станции, канализационные трубопроводы; децентрализованного: локальные очистные сооружения, канализационные трубопроводы, локальные очистные сооружения, водонепроницаемые септики. | 100-процентная обеспеченность жилых и общественных зданий | не устанавливается |

2.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, относящихся к автомобильным дорогам местного значения

Дополнить, примерно так:

Таблица 2

| № | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА | МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ | МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | ВЕЛИЧИНА |
| 1. | Автомобильные дороги местного значения | км / 1 км² территории | 2,1 | Не нормируется |

Расчетные параметры улиц и дорог поселка городского типа следует принимать по таблице 2

Таблица 2

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший продольный уклон, ‰ | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Улицы и дороги местного значения: |  |  |  |  |  |  |
| - Улицы в зонах жилой застройки | 40 | 3,0 | 2,0 | 70,0 | 80,0 | 1,5 |
| - Улицы в общественно-деловых и торговых зонах | 40 | 3,0 | 2,0 | 70,0 | 80,0 | 1,5 |
| Проезды | 40 | 2,75 | 1 | 40 | 80 | - |
| Пешеходные улицы: основные второстепенные | - | По расчету | По расчету То же | - | 50 | По расчету |

## Примечания к таблице № 2:

- Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: городских дорог-15-30; улиц общегородского значения- 30-50; улиц и дорог районного значения-15-30; местного значения- 10-20.

- В климатических подрайонах IA, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны проезжей части магистральных улиц и дорог следует уменьшать на 10%.

- В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т. п.

- В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

- При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м

## 2.4. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

## Расчетные  показатели  минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области транспорта и расчетные показатели максимально  допустимого уровня территориальной доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 1.

Таблица 3

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Остановки общественного транспорта в населенных пунктах | не нормируется | 500 метров |

2.5. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня   территориальной доступности таких объектов

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и спорта и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов принимаются в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| № п/п | Учреждение, объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, кв.м. общей площади на 1 тыс. человек | 80 | 500 м. |
| 2 | Спортивные залы общего пользования, кв.м. площади пола на 1 тыс. человек (в том числе один зал 540 кв.м. площади пола) | 70 | 1,5 км. |
| 3 | Физкультурно-оздоровительная площадка, кв.м. площади на 1 тыс. чел. | 200 | 2,0 км. |
| 4 | Бассейны крытые общего пользования, кВ. метров зеркала воды на 1 тыс. человек | 25 | 1,5 км. |

Примечания:

1. Доступность физкультурно-спортивных сооружений поселкового значения не должна превышать 30 минут.

2. Вместимость учреждений и организаций в области физической культуры и спорта и размеры их земельных участков следует принимать в соответствии с требованиями приложения Ж СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование.

2.6. Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов

Минимальные расчетные показатели для объектов в иных областях и  расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной     доступности таких объектов следует принимать в соответствии с таблицей 5.

Таблица 5

| № п/п | Объект, единица измерения | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами | Максимально допустимый уровень доступности объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения |  |  |
|  | Размер населенного пункта: | суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, кв.м/человек |  |
|  | поселок городского типа | 10 | 1 км. |
| 2 | Объекты ритуальных услуг местного значения |  |  |
| 2.1 | Кладбище традиционного захоронения, на 1 тыс. человек | размер земельного участка 0,24 га | доступность не нормируется, удаленность в соответствии с санитарными правилами |

Примечания:

Для иных объектов местного значения, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, учреждений жилищно-коммунального хозяйства минимальные расчетные показатели могут устанавливаться в соответствии с  приложением Ж СП 42.13330.2016 или заданием на проектирование таких объектов.

В административных центрах поселений не допускается изменять в Правилах землепользования и застройки поселений назначение рекреационных зон, занятых парками, скверами, зелеными насаждениями, территориями вблизи водных объектов общего пользования, а также уменьшать их площадь.

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

В местных нормативах установлены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского поселения с учетом:

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования на 01.01.2014 года: численность населения всего – 8000 человек, в том числе: моложе трудоспособного возраста -  1682 чел., трудоспособного возраста – 4285 чел., старше трудоспособного возраста – 2033 чел.;

планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования, указанных в Генеральном плане поселения;

предложений заинтересованных лиц;

федерального законодательства, иных градостроительных показателей и норм;

региональных нормативов градостроительного проектирования Кировской области, утверждённых постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261 (с изменениями на 7 сентября 2020 года);

генерального плана муниципального образования Оричевское городское поселение Оричевского района Кировской области, утверждённого решением Оричевской поселковой Думы от 25.03.2010 г. № 29/2 с изменениями на 18.02.2021 № 41/3.

Местные нормативы направлены на повышение благоприятных условий жизни населения муниципального образования, устойчивое развитие его территорий.

Минимальные расчетные показатели, содержащиеся в основной части обеспечения объектами социального и иного назначения в области обеспечения учреждениями и предприятиями обслуживания, действуют в отношении объектов, размещаемых на застроенных и подлежащей застройке территориях общественно-деловых, жилых, ландшафтно-рекреационных зон.

Обоснование установленных в части 2 настоящих местных нормативах расчётных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами  и  расчетные показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов:

Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги.

СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

Законом Кировской области от 28.09.2006 № 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Кировской области»;

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261.

__________________________